## Slide 1: Hőmérsékletfüggő transzportkernel mintavételezése
Pukler Márton
Témavezető: Dr. Légrády Dávid

## Slide 2: Bevezetés
A GUARDYAN a BME Nukleáris Technikai Intézetében fejlesztés alatt álló, direkt időfüggésű, grafikus kártyán futó Monte-Carlo kód. A GUARDYAN a különböző hatáskeresztmetszetek hőmérsékletfüggését a legegyszerűbb és egyben legmemóriaigényesebb megközelítéssel, hőmérséklet szerint tabulált adatsorok közti interpolációval veszi figyelembe.
Az alábbiakban az úgynevezett hőmérsékletfüggő mintavételezés (TMS) módszerét, a módszeren elvégzett vizsgálatokat és azok eredményeit mutatom be.
A TMS módszer segítségével kizárólag a 0K-en vett hatáskeresztmetszetek alapján tetszőleges hőmérsékleteloszlású rendszert lehet vizsgálni. A módszer mögött rejlő ötlet az, hogy a neutronok anyaggal való kölcsönhatásainak valószínűségei nagymértékben függnek az anyagot alkotó részecskék hőmozgásától. A reakciók valószínűségét a neutron és a kölcsönható részecske tömegközépponti rendszerében értékeljük ki, a 0 K-en vett hatáskeresztmetszetek segítségével, a neutron transzportfolyamatokat ez lapján szimuláljuk.

## Slide 3: A homozgás hatása a neutrontranszportra
A valóságban az anyagok hőmérséklete mindig magasabb, mint 0K, ilyenkor az anyagot alkotó atomok vagy molekulák állandó, hőmérséklettől függő hőmozgást végeznek. A hőmozgást végző részecskék sebességeloszlását a Maxwell-Boltzmann eloszlás segítségével írhatjuk le:
, ahol .
A targetmag hőmozgásának hatására a relatív sebesség kisebb és nagyobb is lehet a neutron sebességéhez képest, a két részecske irányától függően, különösen jelentős ez olyankor, amikor a két részecske sebessége összemérhető. A relatív sebesség megváltozása hatással van a reakciósebeségre is. Továbbá, mivel a relatív sebesség nem konkrét érték, hanem eloszlással rendelkezik, így a hozzá tartozó energia is, tehát nem tudunk konkrét energián vett hatáskeresztmetszet segítségével szabadúthosszat sorsolni:
.
A Woodcock-módszerhez hasonlóan majorálást, majd rejekciót kell végeznünk a szabadúthosszak sorsolásához.
A hőmérsékletfüggő mintavételezés menete:

## Slide 4
meghatározása
Szabadúthossz sorsolás
Reakció számítása
Reakció sorsolás
mintavételezése
meghatározása
meghatározása
interpoláció energia szerint
Szórt vagy új neutron

## Slide 5: Rendelkezésre álló hatáskeresztmetszet adatok:
  O16, U235
  0K, 294K, 600K, 900K, 1200K, 2500K hőmérsékleteken
  rugalmas szórás és totális mikroszkopikus hatáskeresztmetszet
A kapott mikroszkopikus hatáskeresztmetszet adatokból megkaphatók a makroszkopikus hatáskeresztmetszet adatok:
.
A szimulációk során az oxigén sűrűsége 1g/cm3 az uráné pedig 10g/cm3.

## Slide 6: Szabadúthosszak eloszlásának vizsgálata
  egydimenziós, végtelen hosszú, homogén, 600K hőmérsékletű U235 közeg
  sorsolt szabadúthosszak valószínűségi sűrűségfüggvénye: Woodcock-módszer, TMS levágással, TMS levágás nélküli esetben, egyenként 109 sorsolt szabadúthossz esetén:

## Slide 7: A hatáskeresztmetszetek TMS, hőmérséklet szerinti interpoláció esetén
  egydimenziós, végtelen hosszú, homogén, 900K hőmérsékletű U235 közeg
  TMS módszerrel mintavételezett szabadúthosszak átlagának reciprokának várható értéke az adott hőmérsékleten vett totális hatáskeresztmetszet.
  az ily módon és különböző hőmérséklet szerinti interpolációk esetén kapott hatáskeresztmetszetek (energiánként 107 sorsolt szabadúthossz esetén):

## Slide 8: Relatív eltérés és mintavételezési hatékonyság
  egydimenziós, végtelen hosszú, homogén, 900K hőmérsékletű U235, 600K hőmérsékletű O16 közegek, különböző energia szerinti interpoláció esetén
  hatáskeresztmetszetek relatív eltérése
  mintavételezés hatékonysága (rejekció elfogadási valószínűsége)
  900K hőmérsékletű U235, lineáris interpoláció, nagyságrendenként 10 energia, energiánként 107 sorsolt szabadúthossz esetén:

## Slide 9: Relatív eltérés és mintavételezési hatékonyság
  900K hőmérsékletű U235, log-log interpoláció, nagyságrendenként 10 energia, energiánként 107 sorsolt szabadúthossz esetén:
  hatékonyság a két interpoláció esetén megegyezik:
  minimum: 2,6%, 32eV-on, maximum: 100% 2keV fölött
  átlagos: 52,7% (123 energia esetén)

## Slide 10: Relatív eltérés és mintavételezési hatékonyság
  600K hőmérsékletű O16, log-log interpoláció, nagyságrendenként 10 energia, energiánként 107 sorsolt szabadúthossz esetén:
  alacsony energiákon nem statisztikus jellegű hiba látható
  hatékonyság minimuma: 87,8%, 0,4MeV-on
  legtöbb energián: 100%, átlagosan: 97,3% (123 energia esetén)

## Slide 11: TMS transzportfolyamatokban
  háromdimenziós, homogén, végtelen kiterjedésű, 600K hőmérsékletű, O16 közeg
  origóban középpontú, sugarú gömb
  origóban izotróp, monoenergiás neutronforrás
  csak rugalmas szórás vagy abszorpció
  TMS, referencia (adott hőmérsékleten vett hatáskeresztmetszet segítségével sorsolt szabadúthosszak és reakciók) összehasonlítása
  neutronok forrás energiája: MeV (karikában)
  kiszökési energia – idő karakterisztika (1000 - 1000 neutron a jobb láthatóságért):

## Slide 12: TMS transzportfolyamatokban
  kiszökő neutronok energiaspektruma, különböző intervallumokban, 107 neutron esetén:
  forrás energiával rendelkező neutronok szórás nélkül, 0,0218 s alatt érnek a gömb határára

## Slide 13: Összefoglalás és kitekintés
A BSc szakdolgozatom kereteit belül megismerkedtem, a hőmérsékletfüggő mintavételezés módszerével, különböző egyszerű modelleken keresztül megvizsgáltam annak pontoságát és hatékonyságát.
Az eredmények felülmúlták az várakozásaimat. A hagyományos módszerekhez képest a TMS módszer legtöbbször 1%-nál, gyakran 0,1%-nál is kisebb relatív hibával képes tetszőleges hőmérsékleteloszlású, anyagban a szabadúthosszakat és a reakcióvalószínűségeket sorsolni, mindezt kizárólag a 0K-en vett hatáskeresztmetszetek segítségével. A módszer memóriaigénye ezért jelentősen kisebb, mint a hagyományos módszereké.
Futásidő tekintetében a TMS módszer még lassabb a hagyományos módszereknél, de számos módon optimalizálható, melyek lehetőségét még vizsgálják. Az egyik legjelentősebb ilyen optimalizációs lehetőség 0K helyett a rendszerben található legalacsonyabb hőmérséklethez tartozó hatáskeresztmetszetek használata.
A TMS módszer végleges, optimalizált változatát érdemes lehet majd a jövőben a GUARDYAN kódban megvalósítani.

## Slide 14: Köszönöm a figyelmet!